# Configuration File for keepalived
global_defs {
    notification_email {
        onlyword@126.com
    }
    notification_email_from peter.wang@saongropu.cn
    smtp_server m2compelite.hkit4u.com
    smtp_connect_timeout 30
    lvs_id LVS_ONE
}

vrrp_instance VI_1 { 
    state MASTER
    interface eth0
    lvs_sync_daemon_interface eth0
    virtual_router_id 1 (此处server1为1,server2为2)
    priority 101
        advert_int 1
        authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass mysqlcluster
        }
    virtual_ipaddress {
        192.168.1.124
        }
}

virtual_server 192.168.1.124 3306 { (此处定义负载均衡部分,使用DR方式)
     delay_loop 6
    lvs_sched wlc
    lvs_method DR
    persistence_timeout 60
    ha_suspend
    protocol TCP
    real_server 192.168.1.36 3306 {
        weight 1
        TCP_CHECK {
                  connect_timeout 10
        }
    }
    real_server 192.168.1.245 3306 {
        weight 1
        TCP_CHECK {
                  connect_timeout 10
        }
    }
    real_server 192.168.1.37 3306 {
        weight 1
        TCP_CHECK {
                 connect_timeout 10
        }
    }
}